重庆市江津区中心医院

竞争性谈判文件

项目名称:     江津区中心医院

儿科楼中央空调清洗维护

重庆市江津区中心医院

二○一九年四月十一日

第一部分  投标邀请

重庆市江津区中心医院根据医院院务会精神，对儿科楼中央空调清洗维护招标 ，进行竞争性谈判采购，兹邀请相关供应商参加报价和谈判。

一、谈判文件获取方法：重庆市江津区中心医院医学装备科领取或通过网上邮件发送。

二、谈判文件份数：正本壹份。

三、投标报名截止时间： 2019年4月17日12点  。

四、谈判时间、地点：以通知时间为准。届时请参加谈判的单位法人或法人委托人参与谈判。

五、投标人资格要求

1、法人营业执照、经营许可证（复印件加盖印章）

2、法人身份证、委托人省份证（复印件加盖印章）

3、法人代表授权书、生产厂家授权文件或逐级授权书（原件）

4、具有中央空调系统维护，所必需的设备和专业技术能力

5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

6、施工单位或委托人需出具有效的中央空调房施工及维护业绩的证明和材料

7、其他国家及地方规定相关资质（复印件加盖印章）

六、招标人联系方式：

联系电话：023-47520914

联 系 人：蒋老师

地    址：重庆市江津区鼎山街道江州大道725号

第二部份  最高限价与主要技术要求

一、最高限价： 9000元  大写 玖仟元整。

二、基本要求：

1、工期：合同签订生效后 二十天

2、清洗要求：1先用自来水进行初步清洗，用专用空调外机清洗剂加入自来水稀释后，对外机进行2-3次清洗，最后用5%的Na2CO3溶液冲洗2次； 2清洗水泵机组外壳，如脱漆或锈蚀严重，则应重新油漆一遍，用专用除垢剂加入自来水稀释后，对管路系统进行加压灌洗；3清洗水泵过滤网，对设备铝箔换热片进行清洗，对设备管路进行灌洗，对排水及回风口进行清洗。

3、整个循环水系统检查及保养，检查弹性联轴器有无损坏，如损坏则应更换弹性橡胶垫，拧紧水泵机组所有紧固螺栓，检查冷冻水管路、送冷风管路、风机盘管路处是否有大量的凝结水或保温层已破损，如是则应维修或更换保温层。

4、节制阀与调节阀的维修保养，检查是否泄漏，如是则应加压填料，检查阀门开闭是否灵活，如阻力较大则应对阀杆加注润滑油；如阀门破裂或开闭失效，则应更换同规格阀门；检查法兰连结处是否渗漏，如是则应拆换密封胶垫。

5、清洗维护期间由中标单位自行负责参与操作的员工安全，冷却塔所需药水及清洗人工费等所有费用含在最高限价内。

二、踏勘现场

1、投标人自行踏勘项目现场（如未对项目现场进行踏勘，将被视为已踏勘）。

2、投标人踏勘现场发生的费用自理。

3、除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

三、验收：

项目完成后，由医学装备科等相关部门进行集体验收。

第三部份  采购项目谈判要求

一、参加竞争性谈判的供应商须为信誉好、实力强，有采购项目要求相应资质的且符合《政府采购法》第二十二条规定的法人、其他组织。

二、投标供应商应提供报价（该报价不得超过预算最高价,否则视为无效投标）、安装调试及售后服务等内容。

三、供应商提供的设备或配件必须是全新的，且符合国家质量检测标准。该设备能够满足采购人要求，产品质量稳定，售后服务方便、快捷。

四、供应商所报价格应包括：所有材料货款、运输费、保险费、装卸费、安装调试费、技术培训费、保修费、税费以及其它应有的费用。

五、供应商须由法定代表人或其代理人（须提供法人代表签字并盖章的授权委托书）参加谈判，随时对评委的询问予以解答。法定代表人或其代理人参加谈判时，须携带身份证或其他有效证件，以备检查。

六、谈判文件应包含：投标货物一览表、产品技术说明文件，提供相应的检测说明书。

七、医院组建三名以上谈判小组，其成员由有关技术、经济等方面的专家参加，谈判小组负责全部谈判过程。

八、如果出现谈判截止时间后参加谈判的供应商不足三家或符合条件的供应商不足三家，谈判小组有权宣布终止谈判。

九、谈判原则执行“公开、公平、公正”的原则。每个投标供应商都有两次报价的机会（包含第一次报价）对所有供应商的谈判文件评估都采用相同的程序和标准。

十、本次谈判采取两次报价的方式（第一次在投标书中公开报价，第二次现场单独报价），在符合采购需求、质保期限、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价（即最低评标价）的供应商作为成交供应商；如果质量与服务等没有一致性，将由使用科室和现场评标代表确定成交供应商（即不以最低的报价作为获得谈判成功的唯一依据）。

十一、确定中标人：无特殊情况，在现场确定中标结果。

十二、获得谈判成功的供应商应在十日内到重庆市江津区中心医院签订书面合同。

十三、未经采购人同意，成交供应商不得转让合同。

十四、付款方式：验收合格后付全款的95%，留5%作质量保证金。质保期满后无质量问题付清全款。

十五、本谈判文件未作明示的事项按《政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》中的规定执行。

附：1.投标货物一览表

附件1

投标货物一览表

项目编号：

投标单位名称：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 报价 | 是否满足 技术要求 | 质保期限（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 | 人民币： 元。大写： |

投标单位代表签字：

日期：

公章：