重庆市江津区中心医院

分散采购文件

项目名称:  中药粉碎机等设备采购

重庆市江津区中心医院

二○二〇年九月十日

第一部分  投标邀请

重庆市江津区中心医院对中药粉碎机等设备 进行分散采购，兹邀请相关供应商参加投标和报价。

采购项目内容：

中药粉碎机等设备。最高限价（单价）如下：

| 分包号 | 拟采购项目名称 | 单位 | 数量 | 预计单价（万元） | 小计金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中药粉碎机 | 台 | 1 | 1.4 | 1.4 |
|  | 高压灭菌电钻 | 台 | 1 | 0.36 | 0.36 |
|  | 内镜转运车 | 辆 | 1 | 0.4 | 0.4 |
|  | 辐射安全报警仪 | 台 | 1 | 1.65 | 1.65 |

一、分散采购文件获取方法：挂网公告平台自行下载。

二、投标文件份数：正本副本各壹份。

三、投标报名截止时间：2020 年9月 16日17时00分。

四、开标时间、地点：报名成功后以通知时间为准。届时请参加的单位法人或法人委托人参与投标。

五、投标人资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违纪记录。

2、法人营业执照、经营许可证、生产许可证、税务登记证、组织机构代码、医疗器械注册证等（复印件加盖印章）

3、法人代表授权书、生产厂家授权文件和逐级授权书（原件）

4、产品必须获得临床使用的国家相关资质（复印件加盖印章）

5、其他国家及地方规定相关资质（复印件加盖印章）

六、招标人联系方式：

联系电话：023-47520914

联 系 人：蒋老师

地    址：重庆市江津区鼎山街道江州大道725号

第二部份  主要技术要求

- 中药粉碎机技术参数

- 可用于各类中药粉碎。

- 电压：220V/50HZ。

- 转速：560r/min。

- 产量：10KG-80KG/H。

- 细度：60-180目，可根据需要自行调节。

- 尺寸（±5%）：700*700*300MM。

- 重量（±5%）：62KG。

- 高压灭菌电钻技术参数

- 最高转速：1100±10%rpm，无极调速，运行平稳。

- 可夹持钻头直径Φ0.3-6.5mm，实际最大可达7.5mm（标配），Φ0.6-8mm（选配）。

- 无磁电机（高功率、无干扰、高效）。

- Li-ion电池，电压14.8V，免消毒设计。

- 可打钢板螺钉，可用于高压灭菌消毒。

- 内镜转运车技术参数

1、三层独立式设计，达到高效周转，避免交叉感染；

2、周转盘材料亦由制造清洗槽台面的高分子复合材料独立开模制成，盘内设计有内镜存放导航隔条，使污染部位和非污染部件分离；

3、车体由不锈钢喷塑而成，配置防撞设计及全刹减震车轮，具有耐腐蚀、不沾水、车行顺畅、安全防护、取放方便等优点；

4、可载镜数量3条，整体规格（±5%）：750mm×500mm×900mm。周转盘外观尺寸长610mm×宽410mm×高100mm，周转盘内槽尺寸长550mm×宽350mm×高80mm。

5、配置：主机1台、不锈钢内六角螺杆6*16 24颗，不锈钢半圆角螺杆4*10 12颗、不锈钢半圆角螺杆6*16 2颗、内六角扳手1套。

- 辐射安全报警仪技术参数

用于放射性同位素应用、γ辐照、医院X射线诊断、加速器等放射性场所，提醒工作人员就放射源或射线装置已处于工作或泄漏状态，使其免受辐射危害。在线x-γ辐射连续监测报警装置，能实时给出xγ辐射剂量率。主机安装在辐射现场,实现实时监测与就地报警，通过RS485通讯实现总控制室自动监控。

1、采用高速嵌入式微处理器、LED显示、人性化输入。

2、一个主机最多可下挂5个探测器;发生异常时有故障指示。

3、多种输出和输入接口，可与X-Ray或铅门等联锁。

4、挂壁式主控箱、安装方便。

5、主机和探头：标准RS485/232接口，MODBUS通信协议 传输距离可达800米;串口或网口(选配)输出到计算机或其它装置。

6、可与辐射区域监测软件组成辐射监测系统

7、探测器：GM管探测器(能量补偿)

8、测量范围：0.1μSv/h～2500μSv/h

9、灵 敏 度：1μSv/h>5CPS

10、显示单位：μSv/h或mSv/h

11、刷新周期：1s

12、相对固有误差：≤±15%

13、能量响应：50keV～1.5MeV

14、显示方式：LED显示器

15、探头配置：最多可连接5个探头

16、输出信号：主机可输出有源(或无源）常开（或常闭）信号

17、其他功能：可外接报警灯,探头可做防水处理达到IP67

18、通讯：标准RS485/RS232通讯,MODBUS通信协议;主机配有网口，可选配网络通讯

19、电源：市电220V

20、使用环境：温度-10℃～+40℃、相对湿度(在35℃温度下)≤90％

21、尺寸（±5%）： 主机280×220×92，探头φ50×185 mm

第三部份  分散采购项目要求

一、参加投标的供应商须为信誉好、实力强，有采购项目要求相应资质的且符合《政府采购法》第二十二条规定的法人、其他组织。

二、投标供应商应提供报价（该报价不得超过预算最高价,否则视为无效投标）、安装调试及售后服务等内容。

三、采购项目内容信息表内，每个分包号对应一个项目招标，不同分包号内设备不得合并投标。供应商提供的设备或配件必须是全新的，且符合国家质量检测标准。该设备能够满足采购人要求，产品质量稳定，售后服务方便、快捷。

四、供应商须由法定代表人或其代理人（须提供法人代表签字并盖章的授权委托书）参加投标，随时对评委的询问予以解答。法定代表人或其代理人参加投标时，须携带身份证或其他有效证件，以备检查。

五、投标文件应包含：投标人资格要求，投标货物一览表、产品投标报价，技术说明文件等，投标文件一正一副。

六、医院组建三名以上分散采购小组，其成员由有关技术、经济等方面的专家参加，分散采购小组成员负责全部投标会议过程。

七、如果出现投标截止时间后参加报名的供应商不足三家或符合条件的供应商不足三家，分散采购小组有权宣布终止开标。

八、投标原则执行“公开、公平、公正”的原则。每个投标供应商都有两次报价的机会（包含第一次报价）对所有供应商的投标文件评估都采用相同的程序和标准。

九、本次分散采购采取两次报价的方式（第一次在投标书中公开报价，第二次现场单独报价），在符合采购需求、质保期限、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价（即最低评标价）的供应商作为成交供应商；如果质量与服务等没有一致性，将由使用科室和现场评标代表确定成交供应商（即不以最低的报价作为获得中标的唯一依据）。

十、确定中标人：无特殊情况，在现场确定中标结果。

十一、获得中标的供应商应在十日内到重庆市江津区中心医院签订书面合同。

十二、未经采购人同意，成交供应商不得转让合同。

十三、付款方式：验收合格使用正常后付全款的95%，留5%作质量保证金。质保期≥1年，质保期满后无质量问题无息付清余款。

十四、本分散采购文件未作明示的事项按《政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》中的规定执行。